## Slide 1
Cartão de confirmação de processo - CCP
CVD

## Slide 2
Pacote de Manutenção do CVD Adulto
Conceito de mudança:
1. Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter vesical
Há registro da justificativa de permanência do CVD?
Pacote de Manutenção do CVD Adulto
Conceito de mudança:
1. Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter vesical
S
N
Há registro da justificativa de permanência do CVD?
S
N

## Slide 3
Pacote de Manutenção do CVD Adulto
S
N
S
N
S
N
S
N
O volume da bolsa coletora estava abaixo de 2/3 de sua capacidade?
Higienizou as mãos antes de colocar os EPIs e iniciar o procedimento?
Conceito de mudança:
2. Executar a técnica correta durante manipulação do sistema de drenagem
(Desprezar diurese)
Para desprezar a diurese foi utilizado um recipiente limpo e individual apenas para desprezar a urina?
A bolsa coletora está posicionada abaixo do nível da bexiga, longe do chão e de superfícies possivelmente contaminadas como pedal e rodas da cama​?
S
N
O fluxo de urina está livre de dobras e acotovelamentos?
O cateter está com a fixação adequada?
S
N
Pacote de Manutenção do CVD Adulto
S
N
S
N
S
N
S
N
O volume da bolsa coletora estava abaixo de 2/3 de sua capacidade?
Higienizou as mãos antes de colocar os EPIs e iniciar o procedimento?
Conceito de mudança:
2. Executar a técnica correta durante manipulação do sistema de drenagem
(Desprezar diurese)
Para desprezar a diurese foi utilizado um recipiente limpo e individual apenas para desprezar a urina?
A bolsa coletora está posicionada abaixo do nível da bexiga, longe do chão e de superfícies possivelmente contaminadas como pedal e rodas da cama​?
S
N
O fluxo de urina está livre de dobras e acotovelamentos?
O cateter está com a fixação adequada?
S
N

## Slide 4
Pacote de Manutenção do CVD Adulto
Conceito de mudança:
3. Realizar a higiene diária do meato uretral
S
N
Pacote de Manutenção do CVD Adulto
Conceito de mudança:
3. Realizar a higiene diária do meato uretral
Há registro pelo menos 3 x ao dia da higiene do meato uretral?
S
N
Há registro pelo menos 3 x ao dia da higiene do meato uretral?

## Slide 5
Pacote de Manutenção do CVD Adulto
Pacote de Manutenção do CVD Adulto
Conceito de mudança:
Manter o sistema de drenagem estéril e continuamente fechado
(Durante coleta de amostra de urina)
S
N
Realizou desinfecção da porta de coleta do CVD com movimentos circulares por 10 segundos imediatamente antes da coleta de urina?
Em caso de CVD SEM porta de coleta preencher a pergunta abaixo
S
N
S
N
4. Todo o sistema do CVD (cateter e bolsa) foi trocado antes da coleta de urina utilizando a técnica estéril?
NA
S
N
NA
Conceito de mudança:
Manter o sistema de drenagem estéril e continuamente fechado
(Durante coleta de amostra de urina)
4 . Todo o sistema do CVD (cateter e bolsa) foi trocado antes da coleta de urina utilizando a técnica estéril?
3 .Realizou desinfecção da porta de coleta do CVD com movimentos circulares por 10 segundos imediatamente antes da coleta de urina?
Em caso de CVD SEM porta de coleta preencher a pergunta abaixo
1 .Os materiais foram abertos em técnica asséptica?
2. Higienizou as mãos antes de colocar os EPIs e iniciar o procedimento?
NA
N
NA
S
S
N
S
N
S
N
2. Higienizou as mãos antes de colocar os EPIs e iniciar o procedimento?
1 .Os materiais foram abertos em técnica asséptica?