## Slide 1
Cartão de confirmação de processo - CCP
PAV

## Slide 2
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Conceito de mudança:
1. Avaliar os critérios de ventilação mecânica invasiva
1. Há registro de avaliação da possibilidade de uso de Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI), como estratégia para evitar intubação ?
OBS.: Se paciente intubado em outra unidade ou outra instituição, eleger outro paciente para coleta.
S
N
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Conceito de mudança:
1. Avaliar os critérios de ventilação mecânica invasiva
S
N
1. Há registro de avaliação da possibilidade de uso de Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI), como estratégia para evitar intubação ?
OBS.: Se paciente intubado em outra unidade ou outra instituição, eleger outro paciente para coleta.

## Slide 3
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Conceito de mudança:
2. Realizar a higiene oral diariamente
1. Higienizou as mãos antes de colocar os EPIs e iniciar o procedimento?
S
N
2. Realizou a escovação das superfície dos dentes com a escova de dente OU espátula e gaze?
OBS.: Na ausência de dentes NA ( )
S
N
3. Realizou a limpeza das partes moles (palato, bochecha e língua) com espátula e gaze?
S
N
4. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral?
S
N
5. Em caso de presença de secreção/sialorreia, realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento?
S
N
6. Há registro em prontuário da higiene oral 3x ao dia?
S
N
Conceito de mudança:
2. Realizar a higiene oral diariamente
S
N
1. Foi realizada a higiene de mãos antes da higiene oral?
2. Realizou a escovação das superfície dos dentes com a escova de dente OU espátula e gaze?
OBS.: Na ausência de dentes NA ( )
S
N
3. Realizou a limpeza das partes moles (palato, bochecha e língua) com espátula e gaze?
S
N
4. Realizou a limpeza do tubo e sondas após a higiene da cavidade oral?
S
N
5. Em caso de presença de secreção/sialorreia, realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após o procedimento?
S
N
6. Há registro em prontuário da higiene oral 3x ao dia?
S
N

## Slide 4
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Conceito de mudança:
3. Manter a cabeceira da cama
elevada (30º - 45º)
O sistema para mensuração da angulação da cama está em um local de fácil visualização para todos?
S
N
A cabeceira está com o decúbito elevado de 30° a 45º?
S
N
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Conceito de mudança:
3. Manter a Cabeceira da cama
elevada (30º - 45º)
O sistema para mensuração da angulação da cama está em um local de fácil visualização para todos?
S
N
A cabeceira está com o decúbito elevado de 30° a 45º?
S
N

## Slide 5
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Conceito de mudança:
4. Adequar nível de sedação
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Conceito de mudança:
4. Adequar nível de sedação
JUSTIFICATIVAS PARA SEDAÇÃO FORA DO ALVO (RASS 0 A -2)
Hipertensão intracraniana
Uso de bloqueador neuromuscular
Estado de mal convulsivo
Hipotermia terapêutica
Posição prona
Relação PaO2/FiO2 < 100 se necessidade de sedação para oxigenação
S
N
Escala RASS está dentro do alvo (0 a -2) ou fora do alvo com justificativa?
Há registro em prontuário de nível adequado de analgesia, conforme escala padronizada?
S
N
S
N
Escala RASS está dentro do alvo (0 a -2) ou fora do alvo com justificativa?
Há registro em prontuário de nível adequado de analgesia, conforme escala padronizada?
S
N
JUSTIFICATIVAS PARA SEDAÇÃO FORA DO ALVO (RASS 0 A -2)
Hipertensão intracraniana
Uso de bloqueador neuromuscular
Estado de mal convulsivo
Hipotermia terapêutica
Posição prona
Relação PaO2/FiO2 < 100 se necessidade de sedação para oxigenação

## Slide 6
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Conceito de mudança:
5. Verificar diariamente
possibilidade de extubação
Possui registro em prontuário ou formulário da visita multidisciplinar sobre a possibilidade de desmame da ventilação mecânica?
S
N
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Existe registro que essa decisão foi baseada em Teste de Respiração Espontânea (TRE)?
S
N
N/A
Conceito de mudança:
5. Verificar diariamente
possibilidade de extubação
Existe registro que essa decisão foi baseada em Teste de Respiração Espontânea (TRE)?
S
N
N/A
Possui registro em prontuário ou formulário da visita multidisciplinar sobre a possibilidade de desmame da ventilação mecânica?
S
N

## Slide 7
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Conceito de mudança:
6. Monitorar a pressão do cuff entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22mmHg
A cabeceira da cama está elevada entre 30 a 45° para mensuração?
S
N
Durante a monitorização, a pressão foi mantida ou ajustada para 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg?
S
N
S
N
A pressão do cuff foi monitorada e registrada pelo menos 3x ao dia ?
S
N
Foi realizada a limpeza do cufômetro antes da mensuração?
3. Foi realizada a higiene de mãos antes da mensuração?
S
N
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Conceito de mudança:
6. Monitorar a pressão do cuff entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22mmHg
Foi realizada a higiene de mãos antes da mensuração?
S
N
A cabeceira da cama está elevada entre 30 a 45° para mensuração?
S
N
S
N
Foi realizada a limpeza do cufômetro antes da mensuração?
Durante a monitorização, a pressão foi mantida ou ajustada para 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg?
S
N
S
N
A pressão do cuff foi monitorada e registrada pelo menos 3x ao dia ?

## Slide 8
Se em uso filtro HME ou HMEF:
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
O circuito de ventilação mecânica está posicionado para reduzir ao máximo o condensado e evitar tração do tubo?
S
N
S
N
A troca do filtro HME ou HMEF está dentro do prazo de validade?
O copo está entre o nível mínimo e máximo de água destilada, e o frasco com data de troca na validade?
Se em uso de base aquecida:
OU
Conceito de mudança:
7. Manutenção do sistema de
ventilação mecânica
O circuito está íntegro, sem: acotovelamento, ruptura OU vazamentos nas conexões?
S
N
O circuito de ventilação mecânica está com mínimo de condensado (gotículas/névoa)?
S
N
O circuito de ventilação mecânica ou filtro está livre de sujidade aparente? (sangue ou secreção)?
S
N
Conceito de mudança:
7. Manutenção do sistema de
ventilação mecânica
O circuito de ventilação mecânica ou filtro está livre de sujidade aparente? (sangue ou secreção)?
S
N
O circuito de ventilação mecânica está com mínimo de condensado (gotículas/névoa)?
S
N
O circuito está íntegro, sem: acotovelamento, ruptura OU vazamentos nas conexões?
S
N
O circuito de ventilação mecânica está posicionado para reduzir ao máximo o condensado e evitar tração do tubo?
S
N
S
N
A troca do filtro HME ou HMEF está dentro do prazo de validade?
O copo está entre o nível mínimo e máximo de água destilada, e o frasco com data de troca na validade?
Se em uso de base aquecida:
OU
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
Se em uso filtro HME ou HMEF:

## Slide 9
Pacote de Prevenção à PAV - adulto
S
N
Há registro que foi estabelecida meta diária para a mobilização precoce do paciente?
N
S
Há registro que a mobilidade do paciente foi avaliada através de aplicação de escala?
Conceito de mudança:
8. Manter ou melhorar o condicionamento físico
Conceito de mudança:
8. Manter ou melhorar o condicionamento físico
S
N
Há registro que foi estabelecida meta diária para a mobilização precoce do paciente?
N
S
Há registro que a mobilidade do paciente foi avaliada através de aplicação de escala?
Pacote de Prevenção à PAV - adulto